## Slide 1
ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР PRIMA / OPTIMA

## Slide 2
Характеристика изделия:
Обрабатывающий центр PRIMA / OPTIMA – является малым или средним представителем ряда обрабатывающих центров с сумарным названием TOStec из продукции АО «TOS VARNSDORF». Он представляет собой самый современный обрабатывающий станок для фрезерования, сверления и для применения сложных или специальных технологий.
Благодаря агрегатной концепции рамы предлагает машина и оснащение по размеру больше или меньше крепежными столами, перенятыми из других типов машин TOStec. Вместе с возможностью выбора разных типов шпиндельных головок, разных видов автоматической замены инструментов и поддонов возможно достижение оптимального исполнения машины в зависимости от потребностей технологии.
ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ

## Slide 3
Základní koncepce stroje:
Обрабатывающий центр OPTIMA - закрытый фрезерно-расточный станок состоит из неподвижной станины в „T“ образной форме с поперечно переставным вращающимся столом или с палетой и продольно передвижной стойкой. Машина задумана как компактное целое, в которое также встраивается стружечное хозяйство и циркуляция охлаждающей жидкости. В основном исполнении станок имеет 5 полностью управляемых осей (X -поперечное перемещение стола, Y - вертикальное перемещение шпиндельной бабки, Z - продольное перемещение колонны, W - выдвижение шпинделя и B -вращение стола.
Основная концепция станка

## Slide 4
Шпиндельная бабка:
Станок PRIMA - OPTIMA оснащен центрально направляемой шпиндельной бабкой. Такое решение является оптимальным с точки зрения равномерной тепловой и силовой нагрузки рамы станка. Основанием шпиндельной бабки служит массивная плита, которая несет траверсу, главный двигатель, а также другие узлы и механизмы посадки и привода шпинделя, отличающиеся в зависимости от исполнения шпиндельной бабки. Станок с выдвижным шпинделем – главная посадка состоит из системы полого и рабочего шпинделя. Выдвижной рабочий шпиндель азотирован, установлен с минимальным люфтом в полностью азотированном полом шпинделе
шпиндельная бабка

## Slide 5
Шпиндельная бабка PRIMA - OPTIMA
шпиндельная бабка

## Slide 6
Балансировка и привод оси Y
Балансировка и привод оси Y:
Приводы линейных осей реализованны с помощью отдельных приводов с линейным приводным ремнем и шариково-винтовой парой с высоким поднятием. Вес шпиндельной бабки компенсируется гидромеханическим путем с использованием независимого гидравлического источника.

## Slide 7
Приводы перемещения и укрепления
Привод оси X
Приводы перемещения и укрепления:
Приводы линейных осей реализованны с помощью отдельных приводов с линейным приводным ремнем и шариково-винтовой парой с высоким поднятием.
Привод вращения стола обеспечивается:
1) Сервоприводом с передачей на одну шестерню. Передача осуществляется без зазора к внешнему шкиву подшипника, встроенного в поворотный стол. Данное исполнение предназначено для позиционирования стола во всем диапазоне его поворота.
2) Сервоприводом с передачей на две шестерни (управляется с помощью системы Master-slave) – данное исполнение дает возможность полностью управлять столом и проводить обработку при повороте стола с одновременной реверсацией движения и интерполяцией других осей станка (основное движение обработки исполняет вращающийся инструмент, который закреплен в рабочем шпинделе станка).

## Slide 8
Приводы перемещения и укрепления
Привод оси Z

## Slide 9
Приводы перемещения и укрепления
Привод оси W

## Slide 10
Привод и укрепления оси B
Приводы перемещения и укрепления

## Slide 11
Направляющие перестанавливаемых узлов:
Направление всех линейно переставляемых групп станка по осям X, Y, Z реализуется с помощью предварительно натянутых компактных линейных направляющих качения.
Выдвижной шпиндель скользит в полом шпинделе.
Стол установлен на крупноразмерном радиально-упорном подшипнике качения с крестообразными предварительно натянутыми роликами, имеющими высокую грузоподъемность.
Направляющие перестанавливаемых узлов
Станина машины (ось Y)

## Slide 12
Направляющие перестанавливаемых узлов
Ложе машины (ось Z)

## Slide 13
Направляющие перестанавливаемых узлов
Ложе машины (ось Z)

## Slide 14
Направляющие перестанавливаемых узлов
Ложе машины (ось X)

## Slide 15
схема мощности

## Slide 16
Пример размерного эскиза

## Slide 17
Пример размерного эскиза

## Slide 18
Пример размерного эскиза

## Slide 19
 |  | PRIMA | OPTIMA
диаметр рабочего шпинделя | мм | 100 | 112
коническая полость рабочего шпинделя |  | ISO 50 / ISO 50 BIG+ | 
исполнение конического хвостовика инструмента |  | DIN 69871/AD respekt. DIN 69871/A | 
диапазон оборотов рабочего шпинделя | 1/мин | 10 – 5 000 | 10 – 4 200
Мощность главного двигателя: |  | 22 | 28
номинальная (при постоянной эксплуатации S1) | кВт | 28 | 35
макс. (при работе S6-60% времени эксплуатации) | кВт | 874 | 1 205
номинальная крутящий момент при постоянной нагрюзке (S1) | Нм | 1 110 | 1 506
макс. момент кручения на шпинделе (S6 – 60%) | Нм | 500 | 650
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

## Slide 20
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Шпиндельная бабка с интегрированным невыдвижным электрошпинделем
Электрический шпиндель хорошо подходит для: |  | универсальный | чистовой
конусная полость шпинделя электрошпинделя |  | ISO 50/B | HSK A63
макс. обороты шпинделя | 1/мин | 10 000 | 24 000
номинальная мощность электрошпинделя | кВт | 25,5 | 19
макс. крутящий момент на шпинделе | Нм | 487 | 60

## Slide 21
 |  | PRIMA | OPTIMA
вертикальная перестановка шпиндельной головки Y | мм | 1 000, 1 300 | 1 300, 1 600
мин. высота оси шпинделя над рабочим столом | мм | 0 | 0
Продольная перестановка станины Z | мм | 1 600, 2 000 | 1 600, 2 000, 2 300
 |  | PRIMA | OPTIMA
зажимная поверхность стола | мм | 1 000 x 1 250 1 250 x 1 250, 1 250 x 1 600, 1 800 x 1 800, 1 800 x 2 200, 1 800 x 2 500 | 
макс. вес обрабатываемой детали | кг | 5 000 - 20 000 | 
Продольная перестановка стола X | мм | 1 600, 2 000 | 2 000, 3 000, 4 000
зажимные "T" пазы * |  |  | 
- размер | мм | 22H8 | 
- шаг | мм | 100 | 
- количество |  | 11 | 
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

## Slide 22
 |  | PRIMA | OPTIMA
диапазон рабочих подач – X, Y, Z, W | мм/мин | 1 – 20 000 | 1 – 15 000
диапазон рабочих подач – B | 1/мин | 0,003 – 1,5 | 
ускоренная подача – X, Y, Z | мм/мин | 30 000 | 24 000
ускоренная подача – W | 1/мин | 30 000 | 20 000
ускоренная подача – B | 1/мин | 6,5 | 
 |  | PRIMA | OPTIMA
Размеры зажимной поверхности поддона | мм | 1 000 x 1 000, 1 000 x 1 250 | 1 250 x 1 250, 1 250 x 1 600
макс. вес обрабатываемой детали | кг | 4 000 | 8 000 (6 000)
поперечная перестановка палеты X | мм | 1 600, 2 000 | 2 000, 3 000
зажимные "T" пазы * |  |  | 
- размер | мм | 22H8 | 
- шаг | мм | 160, outer 80 | 
- количество |  | 9 | 
количество палет в системе | шт. | 2, 3, 4 | 
время автоматической замены палет (при количестве 2 палет) | сек | 90 | 
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

## Slide 23
13
демонстрация обработки

## Slide 24
14
демонстрация обработки

## Slide 25
16
демонстрация обработки

## Slide 26: TOS VARNSDORF a.s.
Říční 1774
407 47 Varnsdorf
Česká republika
Tel: +420 412 351 203
Fax: +420 412 351 269
E-mail: info@tosvarnsdorf.com
www.tosvarnsdorf.com
www.facebook.com/TosVarnsdorf
www.youtube.com/TosVarnsdorf